Que es el trazado
 se trata de reproducir sobre una superficie las medidas y marcas de referencias necesarias para el desarrollar los procesos de fabricación mecánica. Dibujar sobre el material lo que queremos conseguir.

Tipos de trazado:
- Trazado plano: se realiza en una sola cara, al igual que en papel.
- Trazado al aire (espacial): se realiza en las distintas caras del material a trabajar.
Herramientas:
- Escuadra.
- Compas.
- Reglas.
- Puntas de trazar.
- Puntos de marcar(Granete).
- Marmol de comprobacion.
- Gramiles.
- Bloque V
Tornillos
1. Philips
2. Pozidrive
3. Tork(estriado)
4. Allen
5. cubo
Proceso de arranque de viruta.
Se refiere al mecanizado por arranque de viruta, donde se eliminan trozos de material mediante herramientas con filos perfectamente definidos.

Los mas habituales son:

- Serrado: manual o mediante maquina, consiste en deslizar una hoja de sierra hacia delante y hacia abajo para logar el corte del material.
- Limado: se utiliza para realizar ajustes al corte, por lo que precisa de una mano de obra especializada.
- Taladrado: consiste en realizar agujeros circulares en una pieza. La herramienta llamada broca, accionada por el taladro gira para penetrar eliminando virutas del material a taladrar.
- Roscado: consiste en girar una herramienta de corte introduciendola en un agujero previo (Macho) o girándola en torno a una varilla (terraja) sirviéndose de un utensilio para girarlas con facilidad llamado volvedor.